## Slide 1
Druck
Energie
Leistung
© Markus Baumgartner, 2004

## Slide 2
Druck
Druck  Potential oder Energiebeladungsmass
Legt fest wie viel Energie mit dem Volumen transportiert wird.
kennt keine Richtung
Gefässform spielt keine Rolle

## Slide 3
Druck
Druck  Potential oder Energiebeladungsmass
Legt fest wie viel Energie mit dem Volumen transportiert wird.
kennt keine Richtung
Gefässform spielt keine Rolle
A
A
A
h
h
h

## Slide 4
Druck
Druck  Potential oder Energiebeladungsmass
Legt fest wie viel Energie mit dem Volumen transportiert wird.
kennt keine Richtung
Gefässform spielt keine Rolle
1 bar = ungefährer Luftdruck auf Meereshöhe
Druckmessgerät: Manometer
Luftdruckmessgerät: Barometer

## Slide 5
Druck
Einheiten:
Pa: Pascale
1 bar = 105 Pa = 100‘000 Pa
1 bar = 750 mmHg = 750 Torr (Medizin)

## Slide 6
Druck
Beispiel 1.40:

## Slide 7
Druck
Zwei Glasrohre mit den Querschnittflächen 1,5 cm2 und 3,0 cm2
sind miteinander verbunden und teilweise mit Wasser gefüllt. In
das engere Rohr werden nun 15 cm3 Benzin ( = 0,72 g/cm3) und
ins andere Rohr 90 cm3 Benzin geschüttet. Welche Niveau-
differenz haben die Benzinoberflächen in den beiden Rohren?
Beispiel 1.40:

## Slide 8
Druck
geg: A1 = 1,5 cm2 V1 = 15 cm3
A2 = 3,0 cm2 V2 = 90 cm3
B = 0,72 g/cm3
ges: h
Beispiel 1.40:

## Slide 9
Druck
geg: A1 = 1,5 cm2 V1 = 15 cm3
A2 = 3,0 cm2 V2 = 90 cm3
B = 0,72 g/cm3
ges: h
Beispiel 1.40:

## Slide 10
Druck
geg: A1 = 1,5 cm2 V1 = 15 cm3
A2 = 3,0 cm2 V2 = 90 cm3
B = 0,72 g/cm3
ges: h
Beispiel 1.40:

## Slide 11
Druck
geg: A1 = 1,5 cm2 V1 = 15 cm3
A2 = 3,0 cm2 V2 = 90 cm3
B = 0,72 g/cm3
ges: h
Beispiel 1.40:

## Slide 12
Druck
geg: A1 = 1,5 cm2 V1 = 15 cm3
A2 = 3,0 cm2 V2 = 90 cm3
B = 0,72 g/cm3
ges: h
Beispiel 1.40:

## Slide 13
Druck
geg: A1 = 1,5 cm2 V1 = 15 cm3
A2 = 3,0 cm2 V2 = 90 cm3
B = 0,72 g/cm3
ges: h
Beispiel 1.40:
= 1,5 · 10-4 m2
= 3 · 10-4 m2
= 1,5 · 10-5 m3
= 9 · 10-5 m3
= 720 kg/m3

## Slide 14
Druck
geg: A1 = 1,5 cm2 V1 = 15 cm3
A2 = 3,0 cm2 V2 = 90 cm3
B = 0,72 g/cm3
ges: h
Beispiel 1.40:
= 1,5 · 10-4 m2
= 3 · 10-4 m2
Lösung:
hB1 = 10 cm = 0,1 m
hB2 = 30 cm = 0,3 m
= 1,5 · 10-5 m3
= 9 · 10-5 m3
= 720 kg/m3

## Slide 15
Druck
geg: A1 = 1,5 cm2 V1 = 15 cm3
A2 = 3,0 cm2 V2 = 90 cm3
B = 0,72 g/cm3
ges: h
Beispiel 1.40:
= 1,5 · 10-4 m2
= 3 · 10-4 m2
Lösung:
hB1 = 10 cm = 0,1 m hB2 = 30 cm = 0,3 m
= 1,5 · 10-5 m3
= 9 · 10-5 m3
= 720 kg/m3
p1 = p2
0,1 m · 720 kg/m3 · 9,81 m/s2 + hW · 1000 kg/m3 · 9,81 m/s2 = 0,3 m · 720 kg/m3 · 9,81 m/s2
706,32 Pa + 9810 hW = 2118,96 Pa
hW = 1412,64 Pa / 9810 = 0,144 m

## Slide 16
Druck
geg: A1 = 1,5 cm2 V1 = 15 cm3
A2 = 3,0 cm2 V2 = 90 cm3
B = 0,72 g/cm3
ges: h
Beispiel 1.40:
= 1,5 · 10-4 m2
= 3 · 10-4 m2
Lösung:
h = hB2 – hB1 – hW
h = 0,3 m – 0,1 m – 0,144 m = 0,056 m
h = 5,6 cm
= 1,5 · 10-5 m3
= 9 · 10-5 m3
= 720 kg/m3

## Slide 18
Energie
Ein Flüssigkeitsstrom setzt Energie frei, sobald er vom hohen zum tiefen Druck fliesst.

## Slide 19
Energie
Ein Flüssigkeitsstrom setzt Energie frei, sobald er vom hohen zum tiefen Druck fliesst.
Energiestrom:
Energie:
(Fläche unter Energiestrom-Zeit-Diagramm)

## Slide 20
Energie
Einheiten:
Energiestrom: W: Watt
Energie: J: Joule

## Slide 21
Energie
Beispiel 1.106:

## Slide 22
Energie
In einem Rohr fliesst bei einem Druck von 15·104 Pa
ein Volumenstrom von 2,0 Liter/s.
Berechnen Sie den zugeordneten Energiestrom.
Wie viel Energie ist während 1,5 min geflossen?
Beispiel 1.106:

## Slide 23
Energie
geg: p = 15·104 Pa
IV = 2,0 Liter/s
ges: a) IW
b) E während 1,5 min
Beispiel 1.106:

## Slide 24
Energie
geg: p = 15·104 Pa
IV = 2,0 Liter/s
ges: a) IW
b) E während 1,5 min
Beispiel 1.106:
= 150‘000 Pa
= 0,002 m3/s
= 90 s

## Slide 25
Energie
geg: p = 15·104 Pa
IV = 2,0 Liter/s
ges: a) IW
b) E während 1,5 min
Beispiel 1.106:
= 150‘000 Pa
= 0,002 m3/s
= 90 s
Lösung:
IW = p · IV = 150’000 Pa · 0,002 m3/s = 300 W

## Slide 26
Energie
geg: p = 15·104 Pa
IV = 2,0 Liter/s
ges: a) IW
b) E während 1,5 min
Beispiel 1.106:
= 150‘000 Pa
= 0,002 m3/s
= 90 s
Lösung:
IW = p · IV = 150’000 Pa · 0,002 m3/s = 300 W
E = IW · t = 300 W · 90 s = 27‘000 J = 27 kJ

## Slide 28
Leistung
Energie, welche in einer bestimmten Zeit freigesetzt wird.

## Slide 29
Leistung
Energie, welche in einer bestimmten Zeit freigesetzt wird.

## Slide 30
Leistung
Energie, welche in einer bestimmten Zeit freigesetzt wird.
Einheiten:
W: Watt
1 PS = 736 W
1 kW = 1,36 PS

## Slide 31
Leistung
Beispiel 1.114:

## Slide 32
Leistung
Beispiel 1.114:
Eine Pumpe fördert pro Minute 150 Liter Wasser. Am Einlass-
stutzen herrscht ein Druck von 30 bar, beim Ausgangsstutzen
sind es 48 bar.
Welche Leistung gibt die Pumpe an das Wasser ab?

## Slide 33
Leistung
geg: IV = 150 Liter/min
pE = 30 bar
pA = 48 bar
ges: p
Beispiel 1.114:

## Slide 34
Leistung
geg: IV = 150 Liter/min
pE = 30 bar
pA = 48 bar
ges: p
Beispiel 1.114:
= 0,0025 m3/s
= 3‘000‘000 Pa
= 4‘800‘000 Pa

## Slide 35
Leistung
geg: IV = 150 Liter/min
pE = 30 bar
pA = 48 bar
ges: p
Beispiel 1.114:
= 0,0025 m3/s
= 3‘000‘000 Pa
Lösung:
P = p · IV
p = 1‘800’000 Pa
P = 1‘800’000 Pa · 0,0025 m3/s = 4500 W = 4,5 kW
= 4‘800‘000 Pa

## Slide 36
http://www.markusbaumi.ch/schule/
Formelsammlung
Präsentation
© Markus Baumgartner, 2004